## Slide 1
第1回: 組合せ回路の基礎 | 受講者配布資料 (Handout)
1 / 11
© 2026 Advanced Digital Logic Course | 配布用テクニカルリファレンス
Computer System Laboratory テクニカルハンドアウト (Handout)
授業名: 「Computer System Laboratory」全8回シリーズ
対象読者: 受講者全員（講義中および90分演習時の手元参照用リファレンス）
時間設定: 各回 講義 60分 + 演習 90分

## Slide 2
第1回: 組合せ回路の基礎 | 受講者配布資料 (Handout)
3 / 11
© 2026 Advanced Digital Logic Course | 配布用テクニカルリファレンス
1. 信号型・演算子クイックリファレンス (第1回〜第2回)
構文 | 意味 | 物理回路 | 記述例
`Bool()` | 1ビット二値信号 | 1本の配線 | `val en = Input(Bool())`
`UInt(w.W)` | $w$ ビット符号なし整数 | $w$ 本のバス | `val data = Wire(UInt(8.W))`
`SInt(w.W)` | $w$ ビット2の補数整数 | $w$ 本のバス | `val s = Wire(SInt(16.W))`
`+&` | 拡張加算（キャリー保持） | $w+1$ ビット加算器 | `val sumExt = a +& b`
`-&` | 拡張減算（ボロー保持） | $w+1$ ビット減算器 | `val subExt = a -& b`
`Cat(hi, lo)` | バス結合（上位/下位） | 物理配線バンドル | `val word = Cat(highNibble, lowNibble)`
`x(hi, lo)` | ビットスライス抽出 | バスから部分配線 | `val slice = x(7, 4)`
`x.orR` | 縮約OR (Reduction OR) | ORツリー回路 | `val anyBit = x.orR` (非ゼロ判定)
`Mux(c, t, f)` | 2-to-1 マルチプレクサ | 物理MUXゲート | `val res = Mux(sel, in1, in0)`
`WireDefault(v)` | デフォルト接続付き配線 | **透過ラッチ完全防止** | `val out = WireDefault(0.U(8.W))`
`switch / is` | 直交デコーダ | 並列平衡デコーダ | `switch(op) { is(0.U) { ... } }`

## Slide 3
第1回: 組合せ回路の基礎 | 受講者配布資料 (Handout)
5 / 11
© 2026 Advanced Digital Logic Course | 配布用テクニカルリファレンス
2. 順序回路と特殊カウンタ構文 (第3回〜第4回)
回路要素 | Chisel記述 | ハードウェア動作特性
**初期値付きD-FF** | `val r = RegInit(0.U(8.W))` | 暗黙の同期リセットで初期化
**パイプライン段** | `val pipe = RegNext(inSignal, 0.U)` | 1クロックサイクルの同期遅延
**モジュロNラップ** | `when(cnt === (n-1).U) { cnt := 0.U }` | 終端検出による巡回リセット
**Ringカウンタ循環** | `Cat(state(w - 2, 0), state(w - 1))` | 1-hot左循環シフト
**Johnson反転帰還** | `Cat(state(w - 2, 0), ~state(w - 1))` | 最上位ビットの反転を最下位へ帰還 ($2N$ 状態)
**1-hot自己復帰判定** | `PopCount(state) === 1.U` | 立っているビット数が1以外の時に初期値へ強制復帰
**グレイコード変換** | `val gray = bin ^ (bin >> 1)` | 隣接遷移で常に1ビットのみ反転する安全符号

## Slide 4
第1回: 組合せ回路の基礎 | 受講者配布資料 (Handout)
7 / 11
© 2026 Advanced Digital Logic Course | 配布用テクニカルリファレンス
3. 構造化設計と同期カスケード (第5回〜第6回)
### サブモジュールのインスタンス化と配線
class TopModule extends Module {
val subA = Module(new SubModuleA)
val subB = Module(new SubModuleB)
// 1. 親の入力 -> 子の入力
subA.io.in := io.topIn
// 2. 子 -> 子 の完全同期カスケード (cout -> en)
subB.io.en := io.en && subA.io.rollover
// 3. 子の出力 -> 親の出力
io.topOut := subB.io.out
}
### 同期カスケードの絶対原則
非同期リップルクロックの厳禁: 下位モジュールの `cout` を上位モジュールの `clock` 端子に接続してはならない。
すべてのモジュールに同一のシステムクロックを供給し、`cout` を上位の `en` 端子に接続する。

## Slide 5
第1回: 組合せ回路の基礎 | 受講者配布資料 (Handout)
9 / 11
© 2026 Advanced Digital Logic Course | 配布用テクニカルリファレンス
4. FSMとメモリ回路の構文 (第7回〜第8回)
### 有限状態機械 (`ChiselEnum` + Moore型)
object State extends ChiselEnum {
val sIDLE, sACTIVE, sDONE = Value
}
val stateReg = RegInit(State.sIDLE)
// 次状態遷移論理
switch(stateReg) {
is(State.sIDLE) { when(io.start) { stateReg := State.sACTIVE } }
is(State.sACTIVE) { when(io.finish) { stateReg := State.sDONE } }
is(State.sDONE) { stateReg := State.sIDLE }
}
// Moore型出力 (状態レジスタのみから生成 = グリッチフリー)
io.busy := stateReg === State.sACTIVE
### 非同期読み出しメモリ & RAWフォワーディング (`Mem`)
val mem = Mem(8, UInt(8.W))
// クロック同期書き込み
when(io.wen) { mem(io.waddr) := io.wdata }
// 非同期読み出し (同一サイクル無遅延)
val rawData = mem(io.raddr)
// RAWフォワーディング回路 (書き込み中の最新データを即時バイパス)
val bypass = io.wen && (io.waddr === io.raddr)
io.rdata := Mux(bypass, io.wdata, rawData)

## Slide 6
第1回: 組合せ回路の基礎 | 受講者配布資料 (Handout)
11 / 11
© 2026 Advanced Digital Logic Course | 配布用テクニカルリファレンス
5. 演習課題一覧とチェックリスト (90分演習)
回 | 基本問題（必須 / 45分） | 発展問題（推奨 / 35分） | 重点チェック項目
**第1回** | `FullAdder`, `RippleCarryAdder4` | `AddSub4` (減算・オーバーフロー) | 拡張加算 `+&`、符号反転 $B \oplus sub$
**第2回** | `Mux4to1`, `SevenSegDecoder` | `PriorityEncoder4` (`valid` 出力) | `WireDefault`、`io.in.orR`
**第3回** | `ModuloNCounter` (クリア/ロード/en) | `PwmGenerator` (周期/Duty比較) | $N-1$ ラップ、優先度 `clear > load > en`
**第4回** | `SelfCorrectingRingCounter`, `JohnsonCounter` | `GrayCodeCounter` (ハミング距離1) | `PopCount(state) === 1.U` 自己復帰
**第5回** | `StructuredALU` (算術/論理統合) | `PipelinedALUWithFlags` (パイプライン) | `Module(new ...)`、`RegNext` 遅延同期
**第6回** | `Counter60` (10進×6進カスケード) | `DigitalClockCore` (24時間時計) | **リップルクロック厳禁**、`cout` $\to$ `en`
**第7回** | `SequenceDetector101` (Moore型) | `TrafficLightController` (タイマ連動) | `ChiselEnum`、重複 "10101" 検出
**第8回** | `RegisterFile8x8` (2R1W 非同期) | `BypassedRegisterFile` (RAWバイパス) | 同一サイクルでの `waddr === raddr` バイパス